## АНАЛІЗ

регуляторного впливу проекту рішення виконавчого комітету Краснодонської міської ради щодо затвердження

### Правил приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів м. Краснодона

Даний аналіз регуляторного впливу містить обґрунтування необхідності державного регулювання господарських відносин у сфері житлово-комунального господарства, Правила поширюються на комунальні підприємства водопровідно-каналізаційного господарства,які належать до комунальної власності теріторіальної громади м. Краснодона (далі – Водоканал), та на всі підприємства, установи, організації незалежно від форм власності й відомчої належності та фізичних осіб – підприємців, які скидають свої стічні води в системи каналізації населених пунктів .

- Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв'язати

шляхом державного регулювання господарських відносин

Проблема, яку необхідно вирішити шляхом прийняття даного рішення, полягає у регулювання господарських відносин у сфері житлово-комунального господарства, на запобігання порушенням у роботі мереж і споруд каналізації, підвищення ефективності роботи цих споруд і безпеки їх експлуатації та забезпечення охорони навколишнього природного середовища від забруднення скидами стічних вод Підприємств.

2  Визначення цілей регулювання, щодо контролю за  скидом стічних вод у каналізацію  населеного  пункту м. Краснодона.

Не допущення збитків, заподіяних у наслідок порушення природоохоронного законодавства, відповідно до Методики розрахунку розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок порушення законодавства про охорону та раціональне використання водних ресурсів, затвердженої наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 18.05.95 N 37, із змінами та доповненнями і зареєстрованої у Мін'юсті України 01.06.95 за N 162/698. Досягнення вирішення проблеми можливо тільки шляхом встановлення єдиних для всіх суб’єктів господарювання  Правил.

3  Опис механізмів і заходів, які забезпечують розв'язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта.

Суб’єктам підприємств водопровідно-каналізаційного господарства,які належать до комунальної власності теріторіальної громади м. Краснодона (далі – Водоканал), та всім підприємствам, установам, організаціям незалежно від форм власності й відомчої належності та фізичним особам – підприємцям, які скидають свої стічні води в системи каналізації населених пунктів буде доведено рішення міської ради про затвердження «

Правил приймання» стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів м. Краснодона.»

Проект «Правил приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів м. Краснодона»  буде розміщено на сайті Краснодонської міської ради.

4  Обґрунтування можливості досягнення встановлених   цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта та оцінка можливості впровадження та виконання     вимог регуляторного акта

У разі прийняття запропонованого регуляторного акта встановлено, що на виконання вимог зазначеного регуляторного акта можуть впливати різні обставини,  зокрема внесення змін до діючого законодавства України.

5    Визначення очікуваних результатів прийняття   запропонованого регуляторного акта та показників  результативності регуляторного акта

Виконання програми сприятиме:

- встановленню Водоканалом кожному конкретному Підприємству режиму і нормативів скиду забруднюючих речовин у систему каналізації населеного пункту, які не підлягають погодженню з місцевими органами Мінекоресурсів та МОЗ України.

- прийманню Водоканалом  стічних вод Підприємств до комунальної або відомчої каналізації за умови, якщо каналізаційна мережа та очисні споруди каналізації мають резерв пропускної спроможності, показники якості стічних вод Підприємства задовольняють вимоги місцевих Правил приймання та укладеного з Водоканалом договору на приймання стічних вод (Договір на послуги водовідведення).

- кожне Підприємство скидає стічні води в каналізаційну систему населеного пункту через окремий випуск з обов'язковим улаштуванням контрольних колодязів, розташованих за межами Підприємства в місцях, що мають під'їзні дороги. Об'єднання випусків стічних вод від кількох Підприємств дозволяється тільки після контрольного колодязя на випуску кожного Підприємства.

- приймання в каналізацію стічних вод, які вивозяться асенізаційним транспортом від Підприємств і приватного сектора, здійснюється тільки в місцях, встановлених Водоканалом. Підприємства, або приватні власники сплачують Водоканалу за їх транспортування та очистку згідно з договором.

6. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта в разі його прийняття

Відстеження результатів акта буде здійснюватись шляхом проведення базового відстеження через три місяці з дня набрання чинності регуляторного акта, повторне відстеження - через рік з дня набрання чинності, періодичне - через три роки після проведення повторного відстеження результативності регуляторного акта відповідно до ст. 10 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

В.о.начальника управління житлово-

комунального господарства виконкому

Краснодонської   міської   ради                                               О.М.Каріков

Начальник юридичного відділу виконкому

Краснодонської

міської ради                                                                               І.В.Войтова

### ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ
стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів м. Краснодона

### 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Правила розроблено відповідно до Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища", Водного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999 року N 303 "Про затвердження Порядку встановлення нормативів збору за забруднення навколишнього природного середовища і стягнення цього збору" із змінами і доповненнями (далі - Порядок), Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 1999 року N 465, згідно з Будівельними нормами і правилами "Каналізація. Зовнішні мережі та споруди" (БНіП 2.04.03-85, окрім пункту 6.2), Наказу Міністерства з питань житлово-комунального господарства України № 131 від 27.03.2012 року «Про затвердження Змін до Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України».

1.2. Правила поширюються на комунальні підприємства водопровідно-каналізаційного господарства,які належать до комунальної власності теріторіальної громади м. Краснодона (далі – Водоканал), та на всі підприємства, установи, організації незалежно від форм власності й відомчої належності та фызичних осіб – підприємців, які скидають свої стічні води в системи каналізації населених пунктів (далі - Підприємства).

1.3. Правила спрямовані на запобігання порушенням у роботі мереж і споруд каналізації, підвищення ефективності роботи цих споруд і безпеки їх експлуатації та забезпечення охорони навколишнього природного середовища від забруднення скидами стічних вод Підприємств.

1.4. Терміни, що вживаються у цих Правилах, мають таке значення:

абонент Водоканалу - юридична особа, яка уклала договір з Водоканалом на надання послуг водопостачання та (або) каналізації;

головний каналізаційний колектор - трубопровід, який збирає стічні води від збірних колекторів та районних насосних станцій;

залповий скид у каналізацію - скид стічних вод з концентраціями забруднюючих речовин, що перевищують установлені місцевими Правилами приймання більш як у 20 разів;

збірний колектор - трубопровід, який збирає стічні води з окремих випусків та передає їх у головний каналізаційний колектор;

каналізація - сукупність споруд та мереж, призначених для відведення та очищення стічних вод;

каналізаційний випуск Підприємства - трубопровід, яким стічні води Підприємства випускаються у збірний чи головний каналізаційний колектор;

контрольний колодязь - колодязь на каналізаційному випуску Підприємства безпосередньо перед приєднанням до збірного чи головного каналізаційного колектора;

локальна каналізація - сукупність каналізаційних споруд, призначених для відводу стічних вод окремого Підприємства, території;

локальні очисні споруди - споруди для очищення стічних вод окремого Підприємства, території до відповідних вимог;

об'єкт Підприємства - окремо розташована територія Підприємства з відокремленими системами водопостачання і водовідведення;

стічні води Підприємств - усі види стічних вод, що утворилися внаслідок їхньої діяльності після використання води в усіх системах водопостачання (господарсько-питного, технічного, гарячого водопостачання тощо), а також поверхневі та дощові води з території Підприємства (з урахуванням субабонентів);

субабонент - водокористувач, який одержує воду з міської водопровідної мережі або скидає стічні води в міську каналізаційну мережу через мережі абонента за укладеною з ним угодою та за погодженням з Водоканалом.

Місцеві Правила приймання є обов'язковими для всіх Підприємств, яким Водоканали надають послуги з водовідведення та які розташовані на території даної місцевої ради.

1.7. Водоканали встановлюють кожному конкретному Підприємству режими і нормативи скиду забруднюючих речовин у систему каналізації населеного пункту, які не підлягають погодженню з місцевими органами Мінекоресурсів та МОЗ України.

1.8. Водоканали приймають стічні води Підприємств до комунальної або відомчої каналізації за умови, якщо каналізаційна мережа та очисні споруди каналізації мають резерв пропускної спроможності, показники якості стічних вод Підприємства задовольняють вимоги місцевих Правил приймання та укладеного з Водоканалом договору на приймання стічних вод (Договір на послуги водовідведення).

1.9. Кожне Підприємство скидає стічні води в каналізаційну систему населеного пункту через окремий випуск з обов'язковим улаштуванням контрольних колодязів, розташованих за межами Підприємства в місцях, що мають під'їзні дороги. Об'єднання випусків стічних вод від кількох Підприємств дозволяється тільки після контрольного колодязя на випуску кожного Підприємства.

1.10. Приймання в каналізацію стічних вод, які вивозяться асенізаційним транспортом від Підприємств і приватного сектора, здійснюється тільки в місцях, встановлених Водоканалом (Додаток 2 цих Правил). Підприємства, або приватні власники сплачують Водоканалу за їх транспортування та очистку згідно з договором.

### 2. ПРАВА Й ОБОВ'ЯЗКИ ВОДОКАНАЛІВ І ПІДПРИЄМСТВ, ЯКІ КОРИСТУЮТЬСЯ ПОСЛУГАМИ МІСЬКОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ

2.1. Водоканал має право:

розробляти, погоджувати та представляти на затвердження виконавчим органам рад місцеві Правила приймання стічних вод підприємств, а також зміни і доповнення до них;

контролювати якість, кількість та режим скиду стічних вод Підприємств;

пред'являти Підприємствам у встановленому порядку рахунки за скид понаднормативних забруднень із застосуванням коефіцієнта кратності, який враховує рівень небезпеки скинутих забруднень, при порушенні як цих Правил, так і місцевих Правил приймання;

здійснювати раптовий (у будь-яку годину доби), не погоджений з Підприємством заздалегідь, відбір проб для контролю за якістю стічних вод, що скидаються. Порядок та періодичність відбору проб визначаються в місцевих Правилах приймання;

вимагати від Підприємств будівництва локальних очисних споруд при систематичному скиді понаднормативних забруднень, установлення на випусках стічних вод у контрольних колодязях (камерах) пристроїв для регулювання режиму скиду і визначення кількості та якості стічних вод згідно з місцевими Правилами приймання;

відмовляти в прийманні до каналізації додаткових об'ємів стічних вод або забруднюючих речовин при роботі очисних споруд каналізації з гідравлічним перевантаженням або перевантаженням щодо забруднень;

обмежувати скид стічних вод у міську каналізацію при невиконанні Підприємствами цих Правил та заходів з нормалізації якості та режиму скиду стічних вод, а також при несвоєчасній оплаті ними послуг водовідведення;

відключати Підприємства від мереж водопроводу та каналізації:

- після письмового попередження у разі:

відсутності договору або ухиленні від укладання або продовження (переукладення) договору;

несплати або несвоєчасної оплати послуг водовідведення;

невиконання Підприємствами умов договору, цих Правил та заходів з нормалізації якості та режиму скиду стічних вод;

- негайно після усного попередження у разі загрози виходу з ладу мереж або споруд каналізації, порушення технологічного режиму роботи очисних споруд. При цьому за збитки Підприємств-порушників Водоканал відповідальності не несе;

пред'являти Підприємствам претензії та позови (в установленому порядку) щодо відшкодування збитків, заподіяних системам комунальної каналізації, а також виставляти рахунки за скид понаднормативних забруднень;

на компенсацію грошових сум, що були сплачені Водоканалом з причини порушення природоохоронного законодавства, за рахунок тих Підприємств, які порушували місцеві Правила приймання та умови договору;

погоджувати проектну документацію на будівництво локальних очисних споруд Підприємств, провадити вибірковий контроль ефективності їх роботи та вимагати їх налагодження або реконструкції для досягнення вимог місцевих Правил приймання;

застосовувати в разі порушень умов договору передбачені договором санкції та розірвання договірних відносин.

2.2. Водоканали зобов'язані:

забезпечити приймання, відведення і очистку стічних вод у межах розрахункових проектних показників очисних споруд даного населеного пункту згідно з вимогами Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами у разі відповідності якості і режиму скиду стічних вод Підприємства умовам укладеного договору та місцевим Правилам приймання та за умови відсутності заборгованості за послуги водовідведення;

установлювати кожному Підприємству кількісні та якісні показники приймання стічних вод до міської каналізації, а також вимоги щодо додержання певного режиму скиду стічних вод з урахуванням діючих вимог водокористування при укладанні договорів з Підприємствами на послуги водовідведення;

доводити Підприємствам протягом місячного терміну після внесення змін до місцевих Правил приймання зміни у вимогах до якісних показників стічних вод Підприємств, пов'язані із змінами лімітів на скид забруднюючих речовин у водні об'єкти;

здійснювати нагляд за технічним станом систем каналізації населеного пункту, умовами скиду стічних вод Підприємств та за виконанням Підприємствами місцевих Правил приймання і вимог договору.

2.3. Підприємства мають право:

користуватися послугами міської каналізації з приймання, відведення і очищення стічних вод після виконання ними вимог щодо приєднання абонентів до комунальної або відомчої каналізації відповідно до Правил користування системами комунального водопостачання та водовідведення в містах і селищах України, затверджених наказом Держжитлокомунгоспу України від 01.07.94 N 65 та зареєстрованих Мін'юстом України 22.07.94 за N 165/374, та укладеного договору на послуги водовідведення;

перевіряти розрахунки допустимих концентрацій забруднюючих речовин в стічних водах свого Підприємства, виконані Водоканалом, та оскаржувати їх;

звертатися до господарського суду з оскарженням неправомірно (на їх погляд) виставлених рахунків та вимагати проведення аналізу стічних вод підприємства.

2.4. Підприємства зобов'язані:

виконувати в повному обсязі вимоги загальнодержавних Правил, місцевих Правил приймання та договору на послуги водовідведення, своєчасно оплачувати рахунки Водоканалу за надані послуги;

дотримуватись установлених Водоканалом кількісних та якісних показників стічних вод на каналізаційних випусках Підприємства;

оплачувати рахунки за скид понаднормативних забруднень при порушенні встановлених показників;

виконувати на вимогу Водоканалу до визначеного терміну попереднє очищення забруднених стічних вод на локальних очисних спорудах з обов'язковою утилізацією або вивозом утворених при цьому осадів, якщо стічні води Підприємства не задовольняють вимоги місцевих Правил приймання. (Якщо Підприємство не може забезпечити на даний час виконання місцевих Правил приймання за деякими показниками, воно може укласти угоду про тимчасове приймання таких стічних вод на окремих умовах згідно з пунктом 6.5 цих Правил);

при збільшенні об'ємів стічних вод - звернутися до Водоканалу за одержанням нових технічних умов на приймання стічних вод Підприємства до міської каналізації та переоформленням договору;

надавати працівникам Водоканалу необхідну інформацію щодо своєї системи каналізації, допомогу при відборі проб стічних вод підприємства, вивченні режиму їх скиду, обстеженні системи каналізації підприємства та локальних очисних споруд;

при порушенні місцевих Правил приймання вживати необхідних заходів для усунення порушень, а також інформувати про це Водоканал та органи охорони природи;

компенсувати збитки, заподіяні стічними водами системам міської каналізації, водному об'єкту або іншим абонентам міської каналізації;

брати участь у ліквідації аварій і заміні аварійних мереж своїми силами та засобами, а також у відшкодуванні капітальних витрат на відновлення системи міської каналізації у разі погіршення технічного стану та аварійних руйнувань системи міської каналізації з вини Підприємства;

здійснювати регулярний лабораторний контроль за якістю, кількістю, режимом скиду стічних вод та на вимогу Водоканалу надавати відповідні звітні дані.

### 3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ І ЗАХОДИ ВПЛИВУ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ

3.1. Відповідальність Водоканалів та Підприємств, які користуються послугами міської каналізації, визначається актами чинного законодавства та умовами договорів.

3.2. У разі стягнення з Водоканалу органами Мінекоресурсів України збору за понадлімітні обсяги скидів згідно з пунктом 8 Порядку або відшкодування збитків, заподіяних унаслідок порушення природоохоронного законодавства, відповідно до Методики розрахунку розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок порушення законодавства про охорону та раціональне використання водних ресурсів, затвердженої наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 18.05.95 N 37, із змінами та доповненнями і зареєстрованої у Мін'юсті України 01.06.95 за N 162/698, Водоканал може пред'являти регресний позов на всю суму збитків Підприємствам, з вини яких це сталося.

3.3. При необхідності перекладання аварійних або заміни зруйнованих мереж і споруд каналізації внаслідок агресивного впливу стічних вод Підприємств кошторисну вартість цих робіт (загальні капітальні вкладення) Кзаг. розподіляють між Підприємствами, які скидали стічні води з порушенням місцевих Правил і з вини яких сталося їх руйнування, згідно з формулою:

Q i         ·   Ш  i

К і  =   ____________________    К заг ´   ;   і = і

n S    Q i     ·         Ш  i

де Кі - відшкодування заподіяних збитків і-м Підприємством на відновлення зруйнованих мереж і споруд, тис. грн.;

Qі - середньодобова витрата стічних вод, які скидає і-те Підприємство, куб. м/добу;

Ші - сума платежів за скид понаднормативних забруднень з агресивними властивостями, стягнута Водоканалом за останні три роки з і-го Підприємства, тис. грн.

3.4. Розрахунок участі  Підприємств у відновленні зруйнованих мереж і споруд каналізації виконує Водоканал та подає на затвердження місцевим органам державної влади, які приймають рішення про першочергові відновлювальні роботи. Якщо Підприємство відмовляється від участі в цих роботах, Водоканал застосовує до нього заходи, передбачені договором.

3.5. При засміченні каналізаційних мереж забрудненнями Підприємств (жирами, осадами, грубодисперсними зависями), які призводять до обмеження пропускної спроможності міської каналізаційної мережі, Підприємства відшкодовують витрати на проведення робіт з відновлення пропускної спроможності трубопроводів та колекторів з притягненням їх сил та засобів.

3.6. Використання Водоканалом осадів стічних вод (мулів та піску) для добрива сільськогосподарських угідь дозволяється згідно ТУ 204 76-93. «Добрива із осадів стічних вод».

3.7.При неможливості використання осадів та мулів через їх непридатність до використання у сільському господарстві (підвищений вміст важких металів, токсичних речовин тощо) та необхідності розміщення осадів та мулів на спеціальних полігонах кошторисна вартість цих робіт (разом із збором за забруднення навколишнього природного середовища) розподіляється серед Підприємств, що винні у забрудненні токсичними речовинами осадів та мулів. Розрахунок кошторисної вартості цих робіт для конкретного Підприємства виконується за формулою:

Пі

Ві = ________________  В  заг´    і = і

N S     П і

де Ві - частка вартості робіт з розміщення осадів і мулів, яка має бути відшкодована і-тим Підприємством;

Взаг. - загальна кошторисна вартість робіт з розміщення осадів і мулів, тис. грн.;

Пі - скиди забруднюючих речовин, які не піддаються біологічному розкладу, і-м Підприємством, т;

|  | N S П - сумарні скиди забруднюючих речовин, які не піддаються |
| --- | --- |
| біологічному розкладу, усіма Підприємствами, т; |

### 4. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО СКЛАДУ ТА ВЛАСТИВОСТЕЙ СТІЧНИХ ВОД, ЯКІ СКИДАЮТЬ У МІСЬКУ КАНАЛІЗАЦІЮ

4.1. До системи каналізації населених пунктів приймаються стічні води Підприємств, які не порушують роботу каналізаційних мереж та споруд, забезпечують безпеку їх експлуатації та можуть бути знешкоджені разом із стічними водами населених пунктів відповідно до вимог і нормативів Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.99 N 465.

4.2. Стічні води, які підлягають прийманню до міської каналізаційної мережі, не повинні:

містити горючі домішки і розчинені газоподібні речовини, здатні утворювати вибухонебезпечні суміші;

містити речовини, які здатні захаращувати труби, колодязі, решітки або відкладатися на їх поверхнях (сміття, ґрунт, абразивні порошки та інші грубодисперсні зависі, гіпс, вапно, пісок, металеву та пластмасову стружку, жири, смоли, мазут, пивну дробину, хлібні дріжджі та інше);

містити тільки неорганічні речовини або речовини, які не піддаються біологічному розкладу;

містити речовини, для яких не встановлено граничнодопустимих концентрацій (далі - ГДК) для води водойм або токсичних речовин, що перешкоджають біологічній очистці стічних вод, а також речовин, для визначення яких не розроблено методи аналітичного контролю;

містити небезпечні бактеріальні, вірусні, токсичні та радіоактивні забруднення;

містити біологічно жорсткі синтетичні поверхнево-активні речовини (далі - СПАР), які важко руйнуються;

мати температуру вище 40° C;

мати pH нижче 6,5 або вище 9,0;

мати хімічне споживання кисню (далі - ХСК) вище біологічного споживання кисню за 5 діб (далі - БСК5) більше ніж у 2,5 раза;

мати БСК, яке перевищує вказане в проекті очисних споруд каналізації даного населеного пункту;

містити забруднюючі речовини з перевищенням допустимих концентрацій, установлених місцевими Правилами приймання.

4.3. Категорично забороняється скидати в міську каналізаційну мережу:

кислоти, розчинники, розчини, які містять або утворюють при змішуванні зі стічними водами сірководень, сірковуглець, оксид вуглецю, ціанисті сполуки, легколетючі вуглеводні та інші токсичні, горючі та вибухонебезпечні речовини;

концентровані регенераційні, маточні та кубові розчини, а також конденсат, нормативно чисті, дренажні, поливально-мийні та дощові води (при повній роздільній системі каналізації);

стічні води, у яких містяться радіоактивні, токсичні речовини, солі важких металів і бактеріальні забруднення, у т. ч. стічні води інфекційних лікувальних закладів і відділень;

стічні води Підприємств, взаємодія яких може призвести до утворення емульсій, токсичних або вибухонебезпечних газів, а також великої кількості нерозчинних у воді речовин.

Такі стічні води перед випуском у каналізацію населеного пункту повинні бути знешкоджені та знезаражені на локальних очисних спорудах з обов'язковою утилізацією або похованням утворених осадів.

4.4. Стічні води Підприємств, що скидаються асенізаційним транспортом у зливні станції, повинні відповідати вимогам цих Правил.

4.5. Якщо кількість і склад стічних вод Підприємства значно змінюються протягом доби та перевищують допущені до скиду концентрації забруднюючих речовин, на Підприємствах повинні встановлювати спеціальні ємкості-усереднювачі та пристрої, які забезпечують рівномірний протягом доби скид стічних вод.

### 5. ВИЗНАЧЕННЯ ДОПУСТИМИХ КОНЦЕНТРАЦІЙ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН У СТІЧНИХ ВОДАХ ПІДПРИЄМСТВ

### Перелік  ГДК  розроблено згідно з п. 5 «Правил приймання стічних вод підприємств у комунальні та  відомчі системи каналізації населених пунктів України»     № 37   від 19.02.2002 року.

### Перелік ГДК забруднюючих речовин для підприємств, скидаючих стічні води у комунальні системи каналізації наведено в додатку 1 цих  «Правил».

### 6. ПОРЯДОК  УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРІВ ПРО СКИД СТІЧНИХ ВОД У СИСТЕМУ  КАНАЛІЗАЦІЇ

6.1. Підключення нових абонентів до системи каналізації дозволяється лише за наявності проекту приєднання до мереж каналізації населеного пункту, розробленого у відповідності до чинних норм проектування та узгодженого з Водоканалом у встановленому порядку.

Приймання стічних вод Підприємств у систему каналізації здійснюється за договорами.

6.2. Підприємства, які приєднані до системи каналізації, для укладання договору про приймання стічних вод подають Водоканалу не менше ніж за місяць до початку скиду стічних вод або закінчення терміну попереднього договору:

лист-заявку на укладення договору на скид стічних вод із зазначенням пропонованих до приймання у каналізацію об'ємів стічних вод, графіка їх скиду та характеристикою складу стічних вод за кожним з випусків;

генплан об'єкта в масштабі 1:500 з каналізаційними мережами та випусками до міської каналізації;

індивідуальні норми водоспоживання та водовідведення на одиницю продукції або послуг;

паспорт водного господарства.

У місцевих Правилах приймання можуть бути передбачені додаткові вимоги до укладення договору, які враховують місцеві особливості.

6.3. Істотними умовами договору на скид (приймання) стічних вод Підприємств у систему каналізації є:

обсяги та режим скиду стічних вод;

розмір та порядок оплати послуг водовідведення;

ДК забруднюючих речовин у стічних водах, що скидаються Підприємством;

розмір та порядок плати за скид стічних вод з понаднормативними забрудненнями (з перевищенням ДК забруднюючих речовин) - визначається за Інструкцією про встановлення та стягнення плати за скиди промислових стічних вод у системи каналізації населених пунктів;

права та обов'язки сторін договору;

відповідальність сторін договору.

За згодою сторін договору в ньому можуть бути зазначені інші істотні умови.

6.4. Підставами для відмови в укладенні договору на скид (приймання) стічних вод Підприємства в систему каналізації є:

забруднення стічних вод речовинами, скид яких у каналізаційні мережі заборонений розділом 4 цих Правил;

значне перевищення ДК забруднюючих речовин у стічних водах, яке призведе до порушення технологічних процесів очищення стічних вод;

перевантаження (вичерпання пропускної спроможності) каналізаційної мережі або очисних споруд.

6.5. Якщо Підприємство не може забезпечити виконання місцевих Правил приймання за деякими показниками, воно звертається до Водоканалу з обґрунтованим проханням про приймання таких стічних вод з доданням графіка заходів доведення якості та режиму їх скиду до вимог місцевих Правил приймання.

Водоканал розглядає ці обґрунтування у 15-денний строк і може прийняти рішення про укладення договору про приймання наднормативно забруднених стічних вод, установивши для цього Підприємства плату за скид понаднормативних забруднень згідно з Інструкцією про встановлення та стягнення плати, яка справляється за скиди промислових стічних вод у системи каналізації.

6.6. Договір про приймання стічних вод у комунальну каналізацію розробляє Водоканал у 30-денний строк з моменту подачі Підприємством листа-заявки відповідно до Правил користування, цих Правил, поданих Підприємством матеріалів і лімітів скиду забруднень у водойму, установлених Водоканалу органами Мінекоресурсів України, та передає два примірники договору Підприємству-абоненту.

6.7. У 20-денний строк абонент зобов'язаний оформити договір зі свого боку та повернути один примірник договору Водоканалу.

Договір набирає чинності після досягнення домовленості з усіх його істотних умов та підписання сторонами, якщо в договорі не передбачено пізнішого терміну.

6.8. Усі майнові спори стосовно договору розв'язуються згідно з чинним законодавством України.

### 7. ПОРЯДОК КОНТРОЛЮ ЗА СКИДОМ СТІЧНИХ ВОД У КАНАЛІЗАЦІЮ НАСЕЛЕНОГО ПУНКТУ

7.1. Підприємства зобов'язані здійснювати контроль за кількістю та якістю стічних вод, які вони скидають до системи міської каналізації. Перелік забруднень, на наявність яких провадиться аналіз, та періодичність контролю встановлюються Водоканалом.

За наявності локальних очисних споруд Підприємства повинні здійснювати кількісний та якісний контроль стічних вод, що надходять, очищених стічних вод та враховувати об'єми видалених із стічних вод осадів. На вивіз та утилізацію осадів повинні бути оформлені відповідні документи (акти, накладні, рахунки), які зберігаються на Підприємстві не менше трьох років.

Місця та періодичність відбору проб Підприємствами мають бути погоджені з Водоканалом, а методики проведення аналізів - з органами державного нагляду (органами Міністерства охорони здоров'я та Мінекоресурсів України).

Підприємства згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 1998 р. N 391 "Про затвердження Положення про державну систему моніторингу навколишнього природного середовища" зобов'язані збирати і безстроково зберігати первинні дані з якості стічних вод, обробляти, узагальнювати та безплатно надавати додатково до форм статистичної звітності дані спостережень та іншу інформацію на запит органів державної виконавчої влади.

Результати аналізів стічних вод і замірів їх витрат повинні фіксуватися у робочих журналах, які зберігаються на Підприємстві безстроково.

7.2. Підприємства зобов'язані систематично (відповідно до місцевих Правил приймання) подавати до Водоканалу інформацію про об'єми та якісний склад стічних вод, які вони скидають до міської каналізації. Інформацію підписують керівник Підприємства та особа, відповідальна за водовідведення. Керівник Підприємства несе відповідальність за достовірність інформації.

7.3. Про всі випадки погіршення якості стічних вод, аварійних та залпових скидів шкідливих речовин, проведення аварійно-відновлювальних робіт Підприємства повинні негайно інформувати Водоканал, місцеві органи Мінекоресурсів та Держсанепіднагляду.

7.4. Підприємства, які скидають стічні води до міської каналізації, повинні забезпечити можливість проведення Водоканалом у будь-який час доби контролю за скидом стічних вод, включаючи надання необхідних відомостей та експлуатаційного персоналу. Порядок та періодичність відбору контрольних проб визначається у місцевих Правилах приймання.

7.5. Водоканал здійснює контроль за витратою та якістю стічних вод, що скидають Підприємства. Цю роботу організовує адміністрація Водоканалу, яка розробляє інструктивні матеріали щодо контролю за стічними водами Підприємств, які затверджує керівник Водоканалу. Адміністрація Водоканалу повинна передбачити виділення відповідних трудових та матеріальних ресурсів, обладнання, транспортних засобів, виходячи з потреби контролю обсягів та якості стічних вод кожного Підприємства не менше одного разу на три місяці.

7.6. Для визначення вмісту забруднень у стічних водах Підприємств використовуються як дані лабораторії Водоканалу, так і результати вибіркового контролю, виконаного лабораторіями місцевих органів Держсанепіднагляду, охорони навколишнього природного середовища або іншими лабораторіями, акредитованими у даній галузі акредитації.

7.7. При проведенні вимірювань на випусках стічних вод Підприємств засоби вимірювань повинні бути повірені органами Держстандарту України та зареєстровані у Водоканалі.

7.8. З метою контролю якості стічних вод Підприємств Водоканал здійснює відбір разових проб. Виявлені в цих пробах перевищення ДК забруднюючих речовин у стічних водах є підставою для нарахування плати за скид понаднормативних забруднень. Відбір контрольних проб стічних вод Підприємств виконується уповноваженими представниками Водоканалу, що фіксується у спеціальному журналі або акті, який підписують як представники Водоканалу, так і представник Підприємства-абонента.

У разі неявки уповноваженого представника Підприємства або при його відмові підписати акт останній підписується представниками Водоканалу із зазначенням прізвища представника абонента, який відмовився підписати акт.

7.9. При відмові Підприємства виділити відповідальну особу для відбору проб, зволіканні з допуском представника Водоканалу на територію Підприємства (більш ніж 30 хвилин після його прибуття) або створенні перешкод у відборі проб з боку представників Підприємства, Водоканал виставляє Підприємству рахунок за понаднормативний скид забруднень з коефіцієнтом кратності Кк = 5 за розрахунковий місяць, у якому було вчинене дане порушення.

7.10. При виявленні перевищення ДК забруднень, установлених договором або місцевими Правилами приймання, Водоканал після закінчення аналізу направляє Підприємству повідомлення про виявлене перевищення ДК забруднень (листом або телефонограмою) у термін, визначений місцевими Правилами приймання, але не більше 15 днів. Протягом шестимісячного терміну після виявлення перевищення ДК Водоканал згідно з Господарським процесуальним кодексом України направляє Підприємству претензію, до якої додаються: копія акта про відбір проби, копія результатів аналізу стічних вод, розрахунок величини додаткової плати за скид стічних вод (передаються лише ті документи, що відсутні на Підприємстві).

7.11. У місцевих Правилах приймання конкретизується порядок відбору проб стічних вод на аналіз, порядок їх оформлення, а також порядок проведення аналізу проб.

8.   ВСТАНОВЛЕННЯ ТА СТЯГНЕННЯ  ПЛАТИ ЗА СКИД ПРОМИСЛОВИХ ТА   ІНШИХ СТІЧНИХ   ВОД  У СИСТЕМУ  МІСЬКОЇ  КАНАЛІЗАЦІЇ

8.1. Норматив плати за скид понаднормативних забруднень у систему каналізації населених пунктів (Нn) устанавлюються на рівні виробничої собівартості очищення  1 м куб. стічних вод з вмістом забруднень в межах допустимих концентрацій забруднюючих речовин установлених  в цих Правилах. Виробнича собівартість очищення 1 м куб. стічних вод визначається згідно з Порядком формування тарифів на послуги централізованного водопостачання та водовідведення.

8.2. Величина плати за скид стічнихвод у систему міської каналізації (Пс) розраховується Водоканалом за формулою:

Пс = Т * Vдог + 5Т * V nдог + Vn3 * Кк * Нn,

Т – тариф, установлений за надання послуг водовідведення Підприємствам, віднесеним до відповідної категорії абонентів, грн./м куб.;

Vдог – обсяг скинутих Підприємством стічних вод у межах, обумовлених договором,м куб.;

V nдог - обсяг скинутих Підприємством стічних вод понад обсяги, обумовлені договором,

м куб.;

Vn3  -  обсяг скинутих Підприємством стічних вод  з понаднормативними забрудненнями,

м куб.;

Кк – коефіцієнт кратності, який враховує рівень небезпеки скинутих забруднень для технологічних процесів очищення стічних вод та екологічного стану водойми;                                                                                                        Нn – встановлений норматив плати за скид понаднормативних забруднень у систему каналізації, грн./м куб.

8.3. При перевищенні рівня вмісту забруднюючих речовин у стічних водах Підприємств, що скидаються у систему каналізації, порівняно з встановленими у цих Правилах, Підприємства сплачують Водоканалу плату за скид понаднормативних забруднень, яка нараховується за нормативом плати за очищення 1 м куб. стічних вод з вмістом забруднень у межах допустимих концентрацій обсяг скинутих Підприємством стічних вод у межах допустимих концентрацій  (Нn), обсягом скинутих понаднормативно забруднених стічних вод  (Vn3) та коефіцієнтом кратності (Кк), який враховує рівень небезпеки скинутих забруднень для технологічних процесів очищення стічних вод та екологічного стану водойми.

8.4. У разі виявлення залпового скиду забруднюючої речовини застосовується коедфіцієнт кратності Кк=20.

8.5. За видхилення показника рН від установлених меж на одну одиницю застосовується

Кк=2, на дві та більше одиниць Кк=10.

8.6. За перевищення відношення ХСК/БСК5≤ 2,5 коефіцієнт кратності визначають за формулою: Кк = (ХСК/(2,5*БСК5)) – 1.

8.7. При навмисному приховуванні факту скидання об’єму забруднень понад дозволеного, або невчасному наданні інформації про скидання в систему каналізації міста стічних вод, що містять  забруднюючи речовини з Абонента стягується плата з коефіцієнтом кратності

Кк = 5 ( включає основний тариф за місяць).

8.8. При виявленні  Водоканалом у ході контролю якості стічних вод, що скидаються підприємством, перевищення фактичної концентрації одного виду забруднення (Сф) над над установленою договором або місцевими Правилами допустимої концентрації (ДК)

коефіцієнт кратності для розрахунку плати за скид понаднормативних забруднень,

визначають за формулою:

Кк = (Сф/ДК) – 1

8.9.Якщо Водоканалом встановлений  факт скиду Підприємствами токсичних або радіоактивних забруднень, приймання яких до каналізації не було обумовлено договором або цими  Правилами приймання, тоді коефіціент кратності дорівнює 5.

8.10.Період, за який стягується плата за скид Підприємством стічних вод з перевищенням допустимих концентрацій, установленим разовим аналізом, визначається згідно з цими Правилами, але не більше трьох календарних місяців ( місяця, у якому відібрана проба, та двох попередніх місяців). Підвищена плата стягується за весь обсяг стічних вод, скинутих

Підприємством за цей період з даного об’єкта.

8.11. Середньорічний об’єм стічних вод, що утворюється внаслідок випадіння атмосферних опадів, сніготанення та здійснення поливально – мийних робіт під час прибирання територій неорганізовано потрапляє в мережі водовідведення, які розташовані на території споживачів, у мережі  водовідведення  виробника, як при загальносплавній, так і при роздільній системі водовідведення, визначається за формулою:

Ор = Од + Ос + Опм´,

Ор – середньорічний об’єм поверхневих стічних вод м куб.;

Од – середньорічний об’єм  дощових вод, м куб.;

Ос -  середньорічний об’єм снігових  вод ,м куб.;

Опм -  середньорічний об’єм поливально – мийних вод, м куб.;

8.12.Середньорічний об’єм дощових вод (Од ) визначають за формулою:

Од = 10 * hД * кД *  FД´,

hД – кількість опадів за теплий період року( мм ), визначається за метеорологічними даними;

кД – загальний коєфіцієнт стоку дощових вод, що враховує кількість дощових вод ( шар або об’єм), що надходить у мережі водовідведення за певний період часу ( доба, місяць, сезон, рік) від усієї суми атмосферних опадів, що випали за цей період;

FД´ - загальна площа стоку дощових вод (га).

Загальний коефіцієнт стоку дощових вод для площ стоку з різним видом поверхні визначається на підставі даних, наведених у додатку 3 ( Наказу № 131).

Для визначення середньорічного об’єму дощових вод  (Од) з території населеного пункту, що має різні види поверхонь, загальний коєфіцієнт стоку (к.д) для загальної площі стоку (Fд) розраховується як середньозважена величина з окремих значень коєфіцієнта стоку, наведеного у додатку 3  Наказу, для площ стоку з різним видом поверхні.

8.13. Середньорічний об’єм снігових вод (Ос) визначають за формулою:

Ос = 10 * hс * кс * Fс,

hс – кількість опадів за холодний період року (мм), визначається за метеорологічними даними;

кс – загальний коефіцієнт стоку снігових вод з урахуванням  прибирання снігу і втрат води за рахунок часткового поглинання  водопроникними поверхнями в період відлиги дорівнює 0,6.

Fс – загальна площа стоку снігових вод з теріторії пвдприємства, установи, організації,га.

8.14. Середньорічний об’єм  поливально – мийних вод (Опм), що надходить у вуличну мережу водовідведення, у разі відсутності засобу обліку на водопровідному трубопроводі, що подає воду на ці потреби , та у разі використання води для хдійснення  поливально – мийних робіт з додаткового джерела непитного водопостачання визначається за формулою:

Опм= 10 * m *р * Fпм * Кпм´,

m – питома витрата води на миття покриттів, як правило приймається 1,35 л/кв.м на одне

миття,л/кв.м;

р – середня кількість операцій поливання та миття на рік, складає близько 150,од.

Fпм – площа твердих покриттів, на яких здійснюється миття,га;

Кпм´ - коефіцієнт стоку для поливально – мийних вод , приймається рівним 0,5.

Загальний коефіцієнт стоку дощових вод з теріторій  населених пунктів                                                для площ стоку з різним видом поверхні:

| Вид поверхні або площі стоку | Загальний коефіцієнт стоку |
| --- | --- |
| 1. промислові підприємства і виробництва, розміщені на території усіх населених пунктів: |  |
| покрівлі будинків і споруд, асфальтобетонні покриття | 0,7 |
| бруковані або щебеневі мостові | 0,5 |
| райони населеного пункту без доріжних покриттів, сквери, бульвари | 0,25 |
| газони | 0,1 |
| райони багатоповерхової забудови | 0,45 |
| 2.населені пункти з чисельністю населення від 50 тис. осіб до 250 тис. | 0,45 |
| інші підприємства | 0,35 |

Начальник КП «Водоканал»                                                      С.О.Канюка

Керуючий справами                                                                   В.Й.Шавлай

Додаток 1.   До Правил приймання стічних вод підприємств  у комунальні та відомчі системи каналізації м.Краснодон

Перелік ГДК забруднюючих речовин для підприємств, скидаючих стічні води у                     комунальні системи каналізації

| N з/п | Показники якості стічних вод | Допустимі величини |
| --- | --- | --- |
|  |  | ПАТ « Краснодонський м’ясокомбінат» ПАТ « Коровай» | Інші підприємства та організації |
| 1 | Температура | не вище 40 град. C | не вище 40 град. С |
| 2 | pH ,одиниць | 6,5 - 9,0 | 6,5 – 9,0 |
| 3 | БСК, мг/дм куб. | 265,0 | 215,0 |
| 4 | Завислі речовини та речовини, що спливають, мг/дм куб. | 250,0 | 250,0 |
| 5 | Нерозчинні масла, смоли, мазут | не допускаються | не допускаються |
| 6 | Нафта, нафтопродукти, мг/дм куб. | 0,3 | 0,3 |
| 7 | Жири рослинні та тваринні, мг/куб. дм | не більше 50,0 | не більше 50,0 |
| 8 | Хлориди, мг/дм куб. | 400,0 * | 400,0* |
| 9 | Сульфати, мг/дм куб. | 400,0* | 400,0* |
| 10 | Сульфіди, мг/дм куб. | не більше 1,0 | не більше 1,0 |
| 11 | Сухий залишок, мг/дм куб. | 1600 | 1600 |
| 12 | Азот амонійний, мг/дм куб. | 30,0 | 30,0 |
| 13 | Нітрати, мг/дм куб. | 8,0 | 8,0 |
| 14 | Залізо загальне, мг/дм куб. | 0,6 | 0,6 |
| 15 | ХСК, мг/дм куб. | 500,0 | 400,0 |
| 16 | СПАР, мг/дм куб. | 1,5 | 1,5 |
| 17 | Фосфати, мг/дм куб. | 6,0 | 6,0 |
| 18 | Сульфіди, мг/дм куб. | 1,0 | 1,0 |
| 19 | Мідь, мг/дм куб. | 0,5 | 0,5 |
| 20 | Нітрити, мг/дм куб. | 1,0 | 1,0 |
| 21 | Кислоти, горючі суміші, токсичні та розчинені газоподібні речовини, здатні утворювати в мережах та спорудах токсичні гази | не допускаються | не допускаються |
| 22 | Концентровані маточні та кубові розчини | не допускаються | не допускаються |
| 23 | Будівельне, промислове, господарсько-побутове сміття, ґрунт, абразивні речовини | не допускаються | не допускаються |

*нормативи зростають відповідно до вмісту даних солей у воді місцевого водопроводу.

Встановлений  норматив плати за скид понаднормативних забруднень в систему каналізації,

затверджений рішенням Кранодонської міської ради від 16.01.2012 року № 18/994 складає грн./куб.м для :

населення – 4,12 грн./м3; бюджет – 6,418 грн./м3; теплопостачання – 5,581 грн./м3; інші – 8,37грн./м3.

Начальник КП «Водоканал»                                                                С.О.Канюка

Керуючий справами                                                                              В.Й.Шавлай

Додаток 2.   До Правил приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації м. Краснодон

Місця скиду стічних вод від підприємств і приватного сектора, вивозимих асенізаційним транспортом:

м. Краснодон -               колодязь на самотічному колекторі d – 500 мм в кінці вул. Кутузова;

гасильний колодязь за автозаправочною станцією «Лідер».

м.Суходільськ  -            гасильний колодязь КНС №3 .

м. Молодогвардійськ-   гасильний колодязь КНС №2.

Начальник КП «Водоканал»                                                                С.О.Канюка

Керуючий справами                                                                              В.Й.Шавлай

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО  «ВОДОКАНАЛ»

м.Краснодон

Погоджено:                                                                   Затверджено:

Директор Департаменту екології                                             Виконавчий комітет

та природних ресурсів                                                               Краснодонської

Луганської обласної                                                                   міської ради

Державної адміністрації                                                            міський Голова

________________ О.А. Арапов                                               ______________ Ю.Б.Баклагов

«_____»   ___________20___   р.                                             «____»____________ 20 ___р.

Погоджено:

Начальник відокремленого

структурного підрозділу

Краснодонське міськрайонне управління

Головного управління

Держсанепідслужби у Луганській області,

головний державний

санітарний лікар м.Краснодону та

Краснодонського району

______________________ В.В.Яровий

«______»______________ 20______р.

### Допустимі  ВЕЛИЧИНИ

### НИ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ СТІЧНИХ ВОД І ВОДИ ВОДОЙМ

| N п/п | Найменування речовин | ГДК забруднень у стічних водах, що надходять на споруди біологічної очистки (г/куб. м) | Орієнтовна ефективність видалення забруднень на спорудах біологічної очистки (у частках одиниці) | ГДК шкідливих речовин у воді водних об'єктів |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | господарсько- питного водопостачання (г/куб. м) | лімітуюча ознака шкідливості | клас небезпеки | рибогоспо- дарського призначення (г/куб. м) | лімітуюча ознака шкідливості |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Азот амонійний | 30 | 0,2 - 0,6 | 2,0 | с-т | 3 | 0,5 | токс. |
| 2 | Акрилова кислота | - | 0,80 | 0,5 | с-т | - | 0,0025 | токс. |
| 3 | Акрилонітрил | 150 | - | - | - | - | 0,01 | токс. |
| 4 | Алкіларилсульфонати | 20 | 0,80 | 0,5 | орг. | 3 | - | - |
| 5 | Алкілбензолсульфонати | 20 | 0,80 | 0,5 | орг. | 4 | - | - |
| 6 | Аміни С7 - С9 | 1 | - | 0,1 | орг. | 3 | - | - |
| 7 | Аміни С10 - С15 | 1 | - | 0,06 | орг. | 4 | - | - |
| 8 | Аміни С16 - С20 | 1 | - | 0,03 | орг. | 4 | - | - |
| 9 | Алюміній | 5 | 0,90 | 0,5 | с-т | 2 | 0,04 | токс. |
| 10 | Ацетальдегід | 20 | 0,95 | 0,2 | орг. | 4 | 0,25 | орг. |
| 11 | Ацетон | 40 | 0,95 | 2,2 | заг. | 3 | 0,05 | токс. |
| 12 | Барій | 10 | 0,95 | 0,1 | с-т | 2 | 2,0 | орг. |
| 13 | Бензин | 100 | - | 0,1 | орг. | 3 | - | - |
| 14 | Бензойна кислота | 15 | 0,60 | 0,6 | заг. | 4 | - | - |
| 15 | Бензол | 100 | - | 0,5 | с-т | 2 | 0,5 | токс. |
| 16 | Бенз/а/пірен | 20 | 0,90 | 0,000005 | с-т | 1 | - | - |
| 17 | Бутилацетат | 1 | - | 0,1 | заг. | 1 | 0,3 | с-т |
| 18 | Бутилакрилат | - | 0,80 | 0,01 | орг. | 4 | 0,0005 | токс. |
| 19 | Бутиловий спирт нормальний | 10 | 0,35 | 0,1 | с-т | 2 | 0,03 | токс. |
| 20 | Вінілацетат | 100 | 0,20 | 0,2 | с-т | 2 | 0,01 | токс. |
| 21 | Вирівнювач А | 20 | 0,30 | 2,0 | орг. | 4 | - | - |
| 22 | Гідразингідрат | 0,1 | - | 0,01 | с-т | 2 | 0,00025 | токс. |
| 23 | Гідрохінон | 15 | 0,20 | 0,2 | орг. | 4 | 0,001 | токс. |
| 24 | Гліказин | 30 | 0,45 | - | - | - | 0,1 | сан. |
| 25 | Гліцерин | 90 | - | 0,5 | заг. | 4 | 1,0 | с-т |
| 26 | Дибутилфталат | 0,2 | - | 0,2 | заг. | 3 | 0,001 | токс. |
| 27 | Диметилфенілкарбинол | 1 | 0,80 | 0,05 | с-т | 2 | - | - |
| 28 | Дибутилацетамід | 15 | 0,98 | 2,0 | с-т | 3 | 1,2 | заг. |
| 29 | Діетаноламід | 100 | - | 1,0 | с-т | 2 | - | - |
| 30 | Діетаноламін | 1 | - | 0,8 | орг. | 4 | 0,01 | токс. |
| 31 | Діетиламін солянокислий | 10 | 0,40 | 0,25 | орг. | 4 | 0,01 | токс. |
| 32 | Діетиленгліколь | - | - | 1,0 | с-т | 3 | 0,05 | токс. |
| 33 | Залізо (загальне) | 2,5 | 0,50 | 0,3 | орг. | 3 | 0,05 | токс. |
| 34 | Жири рослинні і тваринні | 50 | 0,70 | нормуються за БСК |  |  |  |
| 35 | Закріплювач ДЦМ | 5 | 0,50 | - | - | - | 0,5 | орг. |
| 36 | Закріплювач ДЦУ | 5 | - | нормується за БСК | - | 0,5 | с-т |
| 37 | Закріплювач У-2 | 20 | 0,70 | - | - | - | - | - |
| 38 | Ізобутиловий спирт | 100 | 0,80 | 0,1 | с-т | 2 | 2,4 | токс. |
| 39 | Кадмій | 0,01 | 0,60 | 0,001 | с-т | 2 | 0,005 | токс. |
| 40 | Капролактам | 25 | - | 1,0 | заг. | 4 | 0,01 | токс. |
| 41 | Карбоксиметилцелюлоза | за БСК | - | 5,0 | заг. | 3 | 12,0 | токс. |
| 42 | Кобальт | 1 | 0,50 | 0,1 | с-т | 2 | 0,005 | токс. |
| 43 | Ксилол | 1 | - | 0,05 | орг. | 3 | 0,05 | орг. |
| 44 | Барвники сірчисті | 25 | - | 0,01 | орг. | 4 |  |  |
| 45 | Барвники синтетичні (кислотні) | 25 | - | 0,02 - 0,2 | орг. | 4 | 0,25 | с-т |
| 46 | Крезоли | 100 | 0,40 | 0,004 | с-т | 2 | - | - |
| 47 | Кротоновий альдегід | 6 | - | 0,30 | с-т | 3 | - | - |
| 48 | Латекс ЛМФ | 10 | - | 6,0 | орг. | 4 | 0,1 | орг. |
| 49 | Лудигол | 100 | 0,70 | за БСК | орг. | 4 | - | - |
| 50 | Малеінова кислота | 60 | - | 1,0 | орг. | 4 | - | - |
| 51 | Марганець | 30 | - | 0,1 | орг. | 3 | 0,01 | токс. |
| 52 | Масляна кислота | 500 | 0,100 | 0,7 | заг. | 4 | - | - |
| 53 | Мідь | 0,5 | 0,40 | 0,1 | орг. | 3 | 0,005 | токс. |
| 54 | Метазин | 10 | 0,40 | 0,3 | орг. | 3 | 1,0 | орг. |
| 55 | Метанол | 30 | 0,95 | 3,0 | с-т | 2 | 0,1 | с-т |
| 56 | Метилметакрилат | 500 | 0,80 | 0,01 | с-т | 2 | - | - |
| 57 | Метилстирол | 1,0 | - | 0,1 | орг. | 3 | - | - |
| 58 | Метилетилкетон | 50 | 0,80 | 1,0 | орг. | 3 | - | - |
| 59 | Моноетаноламін | 5,0 | 0,60 | 0,5 | с-т | 2 | 0,01 | с-т |
| 60 | Сечовина | за БСК | - | 1,0 | заг. | 4 | 80,0 | с-т |
| 61 | Арсен | 0,1 | 0,50 | 0,05 | с-т | 2 | 0,05 | токс. |
| 62 | Молібден | - | 0,40 | 0,26 | с-т | 2 | - | - |
| 63 | Нафта та нафтопродукти | 10 | 0,85 | 0,3 | орг. | 4 | 0,05 | рибогосп. |
| 64 | Нікель | 0,5 | 0,50 | 0,1 | с-т | 3 | 0,01 | токс. |
| 65 | Нітрати (за NO3) | 45,0 | - | 45,0 | с-т | 3 | 40,0 | с-т |
| 66 | Нітрити | 3,3 | - | 3,3 | с-т | 2 | 0,08 | токс. |
| 67 | Олово | 10 | - | - | - | - | 1,25 | токс. |
| 68 | Поліакриламід | 40 | 0,05 | 2,0 | с-т | 2 | 0,41 | токс. |
| 69 | Полівініловий спирт | 20 | - | 0,1 | орг. | 4 | - | - |
| 70 | Полівінілацетатна емульсія | 10 | 0,23 | - | - | - | 0,3 | токс. |
| 71 | Пропіловий спирт | 12 | - | 0,25 | заг. | 4 | - | - |
| 72 | Резорцин | 12 | 0,95 | 0,1 | заг. | 4 | 0,004 | токс. |
| 73 | Ртуть | 0,005 | 0,60 | 0,0005 | с-т | 1 | 0,0001 | токс. |
| 74 | Свинець | 0,1 | 0,50 | 0,03 | с-т | 2 | 0,1 | токс. |
| 75 | Селен | 10 | 0,50 | 0,01 | с-т | 2 | 0,0016 | токс. |
| 76 | Сірководень | 1,0 | - | 0 | заг. | 3 | - | - |
| 77 | Сірковуглець | 1,0 | - | 1,0 | орг. | 4 | 1,0 | токс. |
| 78 | Синтетичні поверхнево-активні речовини (СПАР) аніонні | 20 | 0,80 | 0,5 | орг. | 4 | - | - |
| 79 | СПАР неіоногенні | 25 | 0,80 | 0,5 | орг. | 4 |  |  |
| 80 | Стирол | 10 | 0,60 | 0,1 | орг. | 3 | 0,1 | орг. |
| 81 | Стронцій | 26 | 0,14 | 7,0 | с-т | 2 | 10,0 | токс. |
| 82 | Сульфіди | 1,0 | - | 0 | заг. | 3 | - | - |
| 83 | Тіосечовина | 10 | 0,50 | 0,03 | с-т | 2 | 1,0 | токс. |
| 84 | Титан | 0,1 | - | 0,1 | заг. | 3 | - | - |
| 85 | Толуол | 15 | 0,60 | 0,5 | орг. | 4 | 0,5 | орг. |
| 86 | Трилон Б | 20 | 0,40 | 4,0 | с-т | 2 | 0,5 | с-т |
| 87 | Трикрезолфосфат | 40 | 0,40 | 0,005 | с-т | 2 | - | - |
| 88 | Триетаноламін | 5,0 | 0,47 | 1,0 | орг. | 4 | 0,01 | токс. |
| 89 | Оцтова кислота | 45 | 0,95 | 1,0 | заг. | 4 | 0,01 | токс. |
| 90 | Оцтово-етиловий ефір | 13 | - | 0,2 | орг. | 4 | 0,25 | орг. |
| 91 | Фенол | 10 | 0,95 | 0,001 | орг. | 4 | 0,001 | рибогосп. |
| 92 | Формальдегід | 100 | 0,80 | 0,05 | с-т | 2 | 0,01 | заг. |
| 93 | Фосфати | 10,0 | 0,1 - 0,2 | 3,5 | заг. | 4 | - | - |
| 94 | Фталева кислота | 0,5 | - | 0,5 | заг. | 3 | 3,0 | токс. |
| 95 | Хром (тривалентний) | 2,5 | 0,50 | 0,5 | с-т | 3 | - | - |
| 96 | Хром (шестивалентний) | 0,1 | 0,50 | 0,05 | с-т | 3 | 0,001 | с-т |
| 97 | Ціаніди | 1,5 | 0,70 | 0,1 | с-т | 2 | 0,05 | токс. |
| 98 | Цинк | 1,0 | 0,30 | 1,0 | заг. | 3 | 0,01 | токс. |
| 99 | Етанол | 14,0 | - | - | - | - | 0,01 | токс. |
| 100 | Етиленгліколь | 1000 | 0,80 | 1,0 | с-т | 3 | 0,25 | с-т |
| 101 | Етилхлоргідрин | 5,0 | - | 0,0001 | с-т | 1 | - | - |
| РЕЧОВИНИ, ЯКІ НЕ ПІДДАЮТЬСЯ БІОЛОГІЧНОМУ РОЗКЛАДУ4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 102 | Анізол | - | - | 0,05 | с-т | 3 |  |  |
| 103 | Ацетофенон | - | - | 0,1 | с-т | 3 |  |  |
| 104 | Гексахлорбензол | - | - | 0,05 | с-т | 3 |  |  |
| 105 | Гексаген | - | - | 0,1 | с-т | 2 |  |  |
| 106 | Гексахлоран | - | - | 0,02 | орг. | 4 |  |  |
| 107 | Гексаметилендіамін | - | - | 0,01 | с-т | 2 |  |  |
| 108 | 2,3-дихлор-1,4-нафтохінон | - | - | 0,1 | с-т | 3 |  |  |
| 109 | Диметилдихлорвініл-фосфат | - | - | 1,0 | орг. | 3 |  |  |
| 110 | ДДТ (технічний) | - | - | 0,1 | с-т | 2 |  |  |
| 111 | Діетиланілін | - | - | 0,15 | орг. | 3 |  |  |
| 112 | Діетилртуть | - | - | 0,0001 | с-т | 1 |  |  |
| 113 | Діетиловий ефір малеїнової кислоти | - | - | 1,0 | с-т | 2 | - | - |
| 114 | Дихлоранілін | - | - | 0,05 | орг. | 4 | 0,001 | токс. |
| 115 | Дихлорбензол | - | - | 0,002 | орг. | 3 | 0,01 | токс. |
| 116 | Дихлоргідрин | - | - | 1,0 | орг. | 4 | - | - |
| 117 | Дихлоретан | - | - | 0,02 | с-т | 2 | 0,1 | токс. |
| 118 | Діетилдитіофосфорна кислота | - | - | 0,5 | орг. | 3 | - | - |
| 119 | Діетиловий ефір | - | - | 0,3 | орг. | 4 | 0,008 | с-т |
| 120 | Ізопропіламін | - | - | 2,0 | с-т | 3 | - | - |
| 121 | Ізопрен | - | - | 0,005 | орг. | 4 | 0,01 | с-т |
| 122 | Карбофос | - | - | 0,05 | орг. | 4 | 0 | токс. |
| 123 | b-меркаптодіетиламін | - | - | 0,1 | орг. | 4 | - | - |
| 124 | Метафос | - | - | 0,5 | орг. | 4 | 0 | токс. |
| 125 | Метилнітрофос | - | - | 0,25 | орг. | 3 | 0 | токс. |
| 126 | Натрій | 200,0 | - | 200,0 | с-т | 2 | - | - |
| 127 | Нітробензол | - | - | 0,2 | с-т | 3 | 0,01 | токс. |
| 128 | Нітрохлорбензол | - | - | 0,05 | с-т | 3 | - | - |
| 129 | Пентаеритрит | - | - | 0,1 | с-т | 2 | - | - |
| 130 | Петролатум | - | - | 0,1 | с-т | 3 | - | - |
| 131 | Пікринова кислота | - | - | 0,5 | орг. | 3 | 0,01 | токс. |
| 132 | Пірогалол | - | - | 0,1 | орг. | 3 | - | - |
| 133 | Поліхлорпінен | - | - | 0,12 | с-т | 2 | - | - |
| 134 | Поліетиленімін | - | - | 0,1 | с-т | 2 | 0,001 | токс. |
| 135 | Пропілбензол | - | - | 0,2 | орг. | 3 | - | - |
| 136 | Сульфати | 500,0 | - | 500,0 | орг. | 4 | 100,0 | с-т |
| 137 | Тетрахлорбензол | - | - | 0,01 | с-т | 2 | - | - |
| 138 | Тетраетилсвинець | - | - | 0 | с-т | 1 | - | - |
| 139 | Трифторхлорпропан | - | - | 0,1 | с-т | 2 | - | - |
| 140 | Триетиламін | - | - | 2,0 | с-т | 2 | - | - |
| 141 | Тетрахлоргептан | - | - | 0,0025 | орг. | 4 | - | - |
| 142 | Тетрахлорнонан | - | - | 0,003 | орг. | 4 | - | - |
| 143 | Тетрахлорпентан | - | - | 0,005 | орг. | 4 | - | - |
| 144 | Тетрахлорпропан | - | - | 0,01 | орг. | 4 | - | - |
| 145 | Тетрахлорундекан | - | - | 0,007 | орг. | 4 | - | - |
| 146 | Тетрахлоретан | - | - | 0,2 | орг. | 4 | - | - |
| 147 | Тіофен | - | - | 2,0 | орг. | 3 | - | - |
| 148 | Тіофос | - | - | 0,003 | орг. | 4 | - | - |
| 149 | Трибутилфосфат | - | - | 0,01 | орг. | 4 | - | - |
| 150 | Трихлорбензол | - | - | 0,03 | орг. | 3 | 0,001 | токс. |
| 151 | Фенілендіамін (n) | - | - | 0,1 | с-т | 3 | - | - |
| 152 | Фозалон | - | - | 0,001 | орг. | 4 | 0 | токс. |
| 153 | Фосфамід | - | - | 0,03 | орг. | 4 | - | - |
| 154 | Фурфурол | - | - | 1,0 | орг. | 4 | - | - |
| 155 | Хлориди | 350,0 | - | 350,0 | орг. | 4 | 300,0 | с-т |
| 156 | Хлорбензол | - | - | 0,02 | с-т | 3 | 0,001 | токс. |
| 157 | Хлоропрен | - | - | 0,01 | с-т | 2 | - | - |
| 158 | Циклогексан | - | - | 0,1 | с-т | 2 | 0,01 | токс. |
| 159 | Циклогексанол | - | - | 0,5 | с-т | 2 | 0,0005 | токс. |
| 160 | Циклогексаноксин | - | - | 1,0 | с-т | 2 | - | - |
| 161 | Циклогексен | - | - | 0,02 | с-т | 2 | - | - |
| 162 | Чотирихлористий вуглець | - | - | 0,005 | с-т | 2 | - | - |
| 163 | Етилбензол | - | - | 0,01 | орг. | 4 | 0,001 | токс. |

Примітки:

1. Уміст жирів у стічних водах, які надходять на біофільтри, допускають не більше 10 г/куб. м (див. п. 34).

2. Нафтопродукти - це малополярні та неполярні речовини, які розчиняються у гексані. Уміст нафти та нафтопродуктів у стічних водах, які надходять на біофільтри, допускають не більше 5 г/куб. м (п. 63).

3. За наявності в стічних водах суміші аніонних та неіоногенних ПАР їх загальна концентрація на спорудах біологічної очистки не повинна перевищувати 20 г/куб. м (пункти 78 та 79).

4. Для речовин, які не піддаються біологічному розкладу, гранична концентрація в стічних водах, що надходять до споруд біологічної очистки, не повинна перевищувати її ГДК у воді водного об'єкта, що використовується для господарсько-питного водопостачання чи рибогосподарських потреб (див. розділ "Речовини, які не піддаються біологічному розладу").

5. Уміст цих речовин у воді, яка надходить на очисні споруди, зростає відповідно до їх умісту у воді місцевого водопроводу (пункти 126, 136, 155).

6. Згідно з Правилами охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.99 N 465, на випуску стічних вод після очисних споруд повного біологічного очищення встановлені такі нормативи якості стічних вод: БСК5 - 15,0; ХСК - 80,0; завислі речовини - 15,0 мг/л.

7. У додатку 2 прийнято такі скорочення лімітуючих ознак шкідливості речовин:

токс. - токсикологічна;

с-т - санітарно-токсикологічна;

орг. - органолептична;

заг. - загальносанітарна;

рибогосп. - рибогосподарська.

8. Риска означає, що дані в нормативних документах щодо цієї речовини відсутні.

Додаток 3
До Правил приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України

### ДОПУСТИМИЙ ВМІСТ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ В ОСАДАХ СТІЧНИХ ВОД ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИДАЛЕННЯ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ НА МІСЬКИХ ОЧИСНИХ СПОРУДАХ

| N з/п | Важкий метал | Максимально допустимий вміст важких металів в осадах МКОС, г/т сухої речовини | Орієнтовна ефективність видалення важких металів на МКОС, Кр |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Стронцій | 300 | 0,14 |
| 2 | Свинець | 750 | 0,50 |
| 3 | Ртуть | 15 | 0,60 |
| 4 | Кадмій | 30 | 0,60 |
| 5 | Нікель | 200 | 0,50 |
| 6 | Хром (+3) | 750 | 0,50 |
| 7 | Марганець | 2000 | - |
| 8 | Цинк | 2500 | 0,30 |
| 9 | Мідь | 1500 | 0,40 |
| 10 | Кобальт | 100 | 0,50 |
| 11 | Залізо | 25000 | 0,50 |

____________

КРАСНОДОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

ЛУГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

Р Е Ш Е Н И Е

От «____»______________2013г            №______                          г. Краснодон

### «Об утверждении Правил приема

### сточных вод предприятий в коммунальные

### и ведомственные системы канализации населенных

### пунктов г. Краснодона»

В соответствии с требованиями Водного Кодекса Украины, Закона Украины «Об охране окружающей природной среды», постановления Кабинета Министров Украины от 01.03.1999г. №303 «Об утверждении Порядка установления нормативов сбора за загрязнение окружающей природной среды и взыскания этого сбора», на основании Приказа Госстроя Украины от 19.02.2002г. №37, зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины от 26.04.2002г. №402/6690, руководствуясь ст.30 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине», исполнительный комитет Краснодонского городского совета

Р Е Ш И Л:

1. Утвердить Правила  приема сточных вод предприятий в коммунальные и ведомственные системы канализации населенных пунктов г.Краснодона (прилагаются).

2. КП «Водоканал» (Канюка С.О.) утвержденные Правила довести до сведения предприятий, учреждений,  организаций через средства массовой информации.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя городского головы С.Л.Измайлова.

ГОРОДСКОЙ ГОЛОВА                                                         Ю.Б. БАКЛАГОВ